## Slide 1: TCP/IP 프로토콜 패킷 헤더 구조
L2 ~ L7 주요 프로토콜 13종 · 필드 단위 정리

## Slide 2: 캡슐화: 계층을 내려가며 헤더가 앞에 붙는다
송신 측은 위에서 아래로 헤더를 추가하고, 수신 측은 아래에서 위로 헤더를 벗겨낸다
응용 (L7)
데이터
데이터
전송 (L4)
세그먼트
TCP/UDP 헤더
데이터
네트워크 (L3)
패킷
IP 헤더
TCP/UDP 헤더
데이터
데이터링크 (L2)
프레임
Ethernet 헤더
IP 헤더
TCP/UDP 헤더
데이터
FCS
FCS(Frame Check Sequence)는 데이터링크 계층에서만 프레임 뒤에 붙는 트레일러입니다.

## Slide 3: 이 자료에서 다루는 프로토콜
계층별 13종 · 각 프로토콜마다 헤더 구조도와 필드 설명을 이어서 제시
L2 데이터링크 계층
Ethernet II
LAN 프레임 전달
802.1Q VLAN
VLAN 태그 삽입
ARP
IP → MAC 주소 해석
L3 네트워크 계층
IPv4
32비트 주소 라우팅
IPv6
128비트 주소 라우팅
ICMP
오류 보고 · ping
IGMP
멀티캐스트 그룹 관리
L4 전송 계층
TCP
연결형 · 신뢰성 전송
UDP
비연결형 · 경량 전송
L7 응용 계층
DNS
도메인 → IP 조회
DHCP
IP 주소 자동 할당
TLS
암호화 통신
HTTP
웹 요청 · 응답

## Slide 4: L2 데이터링크 계층
Ethernet II · 802.1Q VLAN · ARP

## Slide 5: Ethernet II 헤더 구조
데이터링크 · 헤더 14B + FCS 4B · 앞에 프리앰블 7B+SFD 1B(캡처에는 표시되지 않음)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
목적지 MAC
48비트
4
목적지 MAC (계속)
48비트
출발지 MAC
48비트
8
출발지 MAC (계속)
48비트
12
EtherType
16비트
데이터
46–1500B
…
FCS
32비트
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 6: Ethernet II 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | 목적지 MAC | 48비트 | 0B | 수신 장비 MAC. FF:FF:FF:FF:FF:FF = 브로드캐스트
2 | 출발지 MAC | 48비트 | 6B | 송신 장비 MAC 주소
3 | EtherType | 16비트 | 12B | 0x0800 IPv4 · 0x0806 ARP · 0x86DD IPv6 · 0x8100 VLAN
4 | 데이터 | 46–1500B | 14B | 상위 패킷(IP 등), 46~1500B (MTU)
5 | FCS | 32비트 | 가변 | CRC-32 프레임 오류 검출

## Slide 7: 802.1Q VLAN 헤더 구조
데이터링크 · 출발지 MAC 뒤에 4바이트 VLAN 태그 삽입
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
목적지 MAC
48비트
4
목적지 MAC (계속)
48비트
출발지 MAC
48비트
8
출발지 MAC (계속)
48비트
12
TPID
16비트
PCP
DEI
VLAN ID
12비트
16
EtherType
16비트
데이터
42–1500B
…
FCS
32비트
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 8: 802.1Q VLAN 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | 목적지 MAC | 48비트 | 0B | 수신 장비 MAC 주소
2 | 출발지 MAC | 48비트 | 6B | 송신 장비 MAC 주소
3 | TPID | 16비트 | 12B | 태그 식별자 = 0x8100
4 | PCP | 3비트 | 14B | 우선순위 0~7 (QoS, 802.1p)
5 | DEI | 1비트 | 14B+3비트 | 혼잡 시 폐기 가능 표시
6 | VLAN ID | 12비트 | 14B+4비트 | VLAN 번호 1~4094 (0, 4095 예약)
7 | EtherType | 16비트 | 16B | 상위 프로토콜 (0x0800 등)
8 | 데이터 | 42–1500B | 18B | 상위 패킷, 42~1500B
9 | FCS | 32비트 | 가변 | CRC-32 프레임 오류 검출

## Slide 9: ARP 헤더 구조
IP→MAC 주소 해석 · 28B · EtherType 0x0806
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
HW 타입
16비트
프로토콜 타입
16비트
4
HW 길이
8비트
P 길이
8비트
Opcode
16비트
8
송신자 MAC
48비트
12
송신자 MAC (계속)
48비트
송신자 IP
32비트
16
송신자 IP (계속)
32비트
대상 MAC
48비트
20
대상 MAC (계속)
48비트
24
대상 IP
32비트
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 10: ARP 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | HW 타입 | 16비트 | 0B | 1 = Ethernet
2 | 프로토콜 타입 | 16비트 | 2B | 0x0800 = IPv4
3 | HW 길이 | 8비트 | 4B | MAC 길이 = 6
4 | P 길이 | 8비트 | 5B | IP 길이 = 4
5 | Opcode | 16비트 | 6B | 1 요청 · 2 응답 (3/4 RARP)
6 | 송신자 MAC | 48비트 | 8B | 요청한 장비의 MAC
7 | 송신자 IP | 32비트 | 14B | 요청한 장비의 IP
8 | 대상 MAC | 48비트 | 18B | 요청 시 00:00:00:00:00:00
9 | 대상 IP | 32비트 | 24B | MAC을 알고 싶은 IP

## Slide 11: L3 네트워크 계층
IPv4 · IPv6 · ICMP · IGMP

## Slide 12: IPv4 헤더 구조
네트워크 · 기본 헤더 20B, 옵션 포함 최대 60B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Version
4비트
IHL
4비트
DSCP
6비트
ECN
전체 길이
16비트
4
Identification
16비트
R
DF
MF
Fragment Offset
13비트
8
TTL
8비트
Protocol
8비트
헤더 체크섬
16비트
12
출발지 IP
32비트
16
목적지 IP
32비트
20
옵션 + 패딩
0–40B
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 13: IPv4 필드 설명 (1/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Version | 4비트 | 0B | 4
2 | IHL | 4비트 | 0B+4비트 | 헤더 길이(4바이트 단위). 기본 5 = 20B
3 | DSCP | 6비트 | 1B | QoS 우선순위 (구 TOS)
4 | ECN | 2비트 | 1B+6비트 | 혼잡 통지
5 | 전체 길이 | 16비트 | 2B | 헤더+데이터 바이트 수, 최대 65,535
6 | Identification | 16비트 | 4B | 단편화 조각을 묶는 식별 번호
7 | R | 1비트 | 6B | 예약 비트, 항상 0
8 | DF | 1비트 | 6B+1비트 | Don't Fragment, 단편화 금지
9 | MF | 1비트 | 6B+2비트 | More Fragments, 뒤에 조각 더 있음
10 | Fragment Offset | 13비트 | 6B+3비트 | 원 데이터 내 조각 위치(8B 단위)
11 | TTL | 8비트 | 8B | 라우터 통과마다 1 감소, 0이면 폐기

## Slide 14: IPv4 필드 설명 (2/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
12 | Protocol | 8비트 | 9B | 1 ICMP · 2 IGMP · 6 TCP · 17 UDP · 50 ESP
13 | 헤더 체크섬 | 16비트 | 10B | 헤더 오류 검출, 홉마다 재계산
14 | 출발지 IP | 32비트 | 12B | 송신 호스트 주소
15 | 목적지 IP | 32비트 | 16B | 수신 호스트 주소
16 | 옵션 + 패딩 | 0–40B | 20B | IHL>5일 때만 존재

## Slide 15: IPv6 헤더 구조
네트워크 · 고정 헤더 40B, 체크섬·단편화 필드 없음
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Version
4비트
Traffic Class
8비트
Flow Label
20비트
4
Payload 길이
16비트
Next Header
8비트
Hop Limit
8비트
8
출발지 IPv6 주소
128비트
24
목적지 IPv6 주소
128비트
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 16: IPv6 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Version | 4비트 | 0B | 6
2 | Traffic Class | 8비트 | 0B+4비트 | QoS (DSCP 6 + ECN 2)
3 | Flow Label | 20비트 | 1B+4비트 | 같은 흐름 패킷 식별
4 | Payload 길이 | 16비트 | 4B | 헤더 뒤 데이터 바이트 수
5 | Next Header | 8비트 | 6B | 다음 헤더: 6 TCP · 17 UDP · 58 ICMPv6 · 확장 헤더
6 | Hop Limit | 8비트 | 7B | IPv4 TTL과 같은 역할
7 | 출발지 IPv6 주소 | 128비트 | 8B | 송신 주소 128비트
8 | 목적지 IPv6 주소 | 128비트 | 24B | 수신 주소 128비트

## Slide 17: ICMP 헤더 구조
네트워크 보조 · IP 프로토콜 1 · ping, traceroute
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Type
8비트
Code
8비트
체크섬
16비트
4
Identifier
16비트
Sequence
16비트
8
데이터
가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 18: ICMP 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Type | 8비트 | 0B | 0 Echo응답 · 3 도달불가 · 5 Redirect · 8 Echo요청 · 11 시간초과
2 | Code | 8비트 | 1B | 세부 원인. 예: Type3/Code3 포트 도달 불가
3 | 체크섬 | 16비트 | 2B | ICMP 전체 오류 검출
4 | Identifier | 16비트 | 4B | Echo 요청·응답 짝 맞춤
5 | Sequence | 16비트 | 6B | ping 순번
6 | 데이터 | 가변 | 8B | Echo: 임의 데이터 / 오류: 원래 IP헤더+8B

## Slide 19: IGMP 헤더 구조
네트워크 보조 · IP 프로토콜 2 · 멀티캐스트 그룹 가입 (v2, 8B)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Type
8비트
Max Resp Time
8비트
체크섬
16비트
4
그룹 주소
32비트
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 20: IGMP 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Type | 8비트 | 0B | 0x11 조회 · 0x16 v2 가입 보고 · 0x17 탈퇴
2 | Max Resp Time | 8비트 | 1B | 응답 최대 대기 시간 (0.1초 단위)
3 | 체크섬 | 16비트 | 2B | 오류 검출
4 | 그룹 주소 | 32비트 | 4B | 멀티캐스트 그룹 IP (224.0.0.0/4)

## Slide 21: L4 전송 계층
TCP · UDP

## Slide 22: TCP 헤더 구조
전송 · 연결형·신뢰성 · 기본 헤더 20B, 최대 60B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
출발지 포트
16비트
목적지 포트
16비트
4
Sequence Number
32비트
8
Ack Number
32비트
12
Data Offset
4비트
예약
4비트
CWR
ECE
URG
ACK
PSH
RST
SYN
FIN
Window
16비트
16
체크섬
16비트
긴급 포인터
16비트
20
옵션 + 패딩
0–40B
…
데이터
가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 23: TCP 필드 설명 (1/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | 출발지 포트 | 16비트 | 0B | 송신 포트 (클라이언트는 임시 포트)
2 | 목적지 포트 | 16비트 | 2B | 80 HTTP · 443 HTTPS · 22 SSH · 25 SMTP
3 | Sequence Number | 32비트 | 4B | 세그먼트 첫 바이트 번호, SYN 시 ISN 랜덤
4 | Ack Number | 32비트 | 8B | 다음에 받을 바이트 번호
5 | Data Offset | 4비트 | 12B | 헤더 길이(4B 단위), 기본 5
6 | 예약 | 4비트 | 12B+4비트 | 0
7 | CWR | 1비트 | 13B | 혼잡 윈도우 감소 알림
8 | ECE | 1비트 | 13B+1비트 | ECN 혼잡 경고
9 | URG | 1비트 | 13B+2비트 | 긴급 포인터 유효
10 | ACK | 1비트 | 13B+3비트 | 확인 응답 번호 유효
11 | PSH | 1비트 | 13B+4비트 | 버퍼링 없이 즉시 전달

## Slide 24: TCP 필드 설명 (2/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
12 | RST | 1비트 | 13B+5비트 | 연결 강제 리셋
13 | SYN | 1비트 | 13B+6비트 | 연결 시작 (3-way handshake)
14 | FIN | 1비트 | 13B+7비트 | 연결 정상 종료
15 | Window | 16비트 | 14B | 수신 버퍼 여유, 흐름 제어
16 | 체크섬 | 16비트 | 16B | 의사헤더+헤더+데이터 검증
17 | 긴급 포인터 | 16비트 | 18B | URG 시 긴급 데이터 끝 위치
18 | 옵션 + 패딩 | 0–40B | 20B | MSS · Window Scale · SACK · Timestamp
19 | 데이터 | 가변 | 가변 | 애플리케이션 데이터

## Slide 25: UDP 헤더 구조
전송 · 비연결형·경량 · 헤더 8B 고정
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
출발지 포트
16비트
목적지 포트
16비트
4
길이
16비트
체크섬
16비트
8
데이터
가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 26: UDP 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | 출발지 포트 | 16비트 | 0B | 송신 포트 (0 가능)
2 | 목적지 포트 | 16비트 | 2B | 53 DNS · 67/68 DHCP · 69 TFTP · 123 NTP · 161 SNMP · 514 Syslog
3 | 길이 | 16비트 | 4B | 헤더+데이터 바이트 수 (최소 8)
4 | 체크섬 | 16비트 | 6B | IPv4 선택 · IPv6 필수
5 | 데이터 | 가변 | 8B | 애플리케이션 데이터

## Slide 27: L7 응용 계층
DNS · DHCP · TLS · HTTP

## Slide 28: DNS 헤더 구조
응용 · UDP/TCP 53 · 헤더 12B
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Transaction ID
16비트
QR
Opcode
4비트
AA
TC
RD
RA
Z
RCODE
4비트
4
QDCOUNT
16비트
ANCOUNT
16비트
8
NSCOUNT
16비트
ARCOUNT
16비트
12
Question
가변
…
Answer
가변
…
Authority
가변
…
Additional
가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 29: DNS 필드 설명 (1/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Transaction ID | 16비트 | 0B | 질의·응답 짝 맞춤 (스푸핑 방지에 중요)
2 | QR | 1비트 | 2B | 0 질의 · 1 응답
3 | Opcode | 4비트 | 2B+1비트 | 0 표준 질의
4 | AA | 1비트 | 2B+5비트 | 권한 있는 응답
5 | TC | 1비트 | 2B+6비트 | 잘림, TCP로 재요청
6 | RD | 1비트 | 2B+7비트 | 재귀 질의 요청
7 | RA | 1비트 | 3B | 재귀 가능
8 | Z | 3비트 | 3B+1비트 | 예약 (AD·CD 포함)
9 | RCODE | 4비트 | 3B+4비트 | 0 정상 · 2 서버 실패 · 3 NXDOMAIN
10 | QDCOUNT | 16비트 | 4B | 질문 수
11 | ANCOUNT | 16비트 | 6B | 응답 레코드 수

## Slide 30: DNS 필드 설명 (2/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
12 | NSCOUNT | 16비트 | 8B | 권한 레코드 수
13 | ARCOUNT | 16비트 | 10B | 추가 레코드 수
14 | Question | 가변 | 12B | 이름·타입(A, AAAA, MX…)·클래스
15 | Answer | 가변 | 가변 | 리소스 레코드 (이름·타입·TTL·데이터)
16 | Authority | 가변 | 가변 | 권한 네임서버 레코드
17 | Additional | 가변 | 가변 | 추가 레코드

## Slide 31: DHCP 헤더 구조
응용 · UDP 67(서버)/68(클라이언트) · DORA(Discover-Offer-Request-Ack) 과정
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
op 8비트
htype 8비트
hlen 8비트
hops 8비트
4
xid 32비트
8
secs 16비트
flags 16비트
12
ciaddr 32비트
16
yiaddr 32비트
20
siaddr 32비트
24
giaddr 32비트
28
chaddr 16B
44
sname 64B
108
file 128B
236
Magic Cookie 32비트
240
옵션 가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 32: DHCP 필드 설명 (1/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | op | 8비트 | 0B | 1 요청 · 2 응답
2 | htype | 8비트 | 1B | 1 = Ethernet
3 | hlen | 8비트 | 2B | MAC 길이 6
4 | hops | 8비트 | 3B | 릴레이 통과 횟수
5 | xid | 32비트 | 4B | 트랜잭션 ID
6 | secs | 16비트 | 8B | 요청 시작 후 경과 초
7 | flags | 16비트 | 10B | 최상위 비트 B = 브로드캐스트 응답 요청
8 | ciaddr | 32비트 | 12B | 클라이언트 현재 IP
9 | yiaddr | 32비트 | 16B | 서버가 할당하는 IP
10 | siaddr | 32비트 | 20B | 다음 서버 IP
11 | giaddr | 32비트 | 24B | 릴레이 에이전트 IP

## Slide 33: DHCP 필드 설명 (2/2)
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
12 | chaddr | 16B | 28B | 클라이언트 MAC (16B 중 6B 사용)
13 | sname | 64B | 44B | 서버 호스트명
14 | file | 128B | 108B | 부팅 파일명 (PXE)
15 | Magic Cookie | 32비트 | 236B | 0x63825363
16 | 옵션 | 가변 | 240B | 53 메시지타입 · 1 서브넷 · 3 게이트웨이 · 6 DNS · 51 임대시간

## Slide 34: TLS 헤더 구조
응용 보안 · TCP 443 · 레코드 헤더 5B + 핸드셰이크
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
바이트
0
Content Type
8비트
Version
16비트
Length
16비트
4
Length (계속)
16비트
Handshake Type
8비트
Handshake Length
24비트
8
Handshake Length (계속)
24비트
핸드셰이크 본문
가변
실선: 고정 길이 점선: 가변 길이 음영: 길이가 커서 한 줄로 줄여 그린 고정 필드

## Slide 35: TLS 필드 설명
오프셋은 헤더 시작점 기준 · 가변 영역 이후는 "가변"으로 표기
번호 | 필드 | 크기 | 오프셋 | 설명
1 | Content Type | 8비트 | 0B | 20 CCS · 21 Alert · 22 Handshake · 23 App Data
2 | Version | 16비트 | 1B | 0x0303 (TLS 1.2 / 1.3 호환 표기)
3 | Length | 16비트 | 3B | 레코드 데이터 길이
4 | Handshake Type | 8비트 | 5B | 1 ClientHello · 2 ServerHello · 11 Certificate · 16 ClientKeyExchange
5 | Handshake Length | 24비트 | 6B | 핸드셰이크 메시지 길이
6 | 핸드셰이크 본문 | 가변 | 9B | 버전·난수·세션ID·암호 스위트·확장(SNI 등)

## Slide 36: HTTP 메시지 구조
응용 · TCP 80 · 비트 구조가 아닌 텍스트 줄 단위 프로토콜
요청 (Request)
GET /index.html HTTP/1.1 | 요청 라인: 메서드 · 경로 · 버전
Host: www.example.com | 대상 호스트 (HTTP/1.1 필수)
User-Agent: Mozilla/5.0 | 클라이언트 정보
Accept: text/html | 받을 수 있는 형식
Cookie: sid=abc123 | 세션 쿠키 (평문 노출 위험 → HTTPS 필요)
(빈 줄 CRLF) | 헤더 끝 표시
본문 (POST 시) | 폼 데이터 등
응답 (Response)
HTTP/1.1 200 OK | 응답 상태 라인: 200 · 301 · 404 · 500
Content-Type: text/html | 응답 본문 형식
Set-Cookie: sid=abc123 | 쿠키 설정 (HttpOnly · Secure 속성)
HTTP는 비트 단위 헤더가 아니라 CRLF로 구분되는 텍스트 줄로 이루어집니다. 평문이므로 쿠키·자격 증명이 노출될 수 있어 HTTPS(TLS)가 필요합니다.

## Slide 37: 자주 보는 식별 값
패킷 분석 시 다음 계층을 판단하는 기준 값
EtherType (L2 → L3)
0x0800 | IPv4
0x0806 | ARP
0x86DD | IPv6
0x8100 | 802.1Q VLAN 태그
IP Protocol (L3 → L4)
1 | ICMP
2 | IGMP
6 | TCP
17 | UDP
50 | ESP (IPsec)
58 | ICMPv6 (IPv6)
포트 번호 (L4 → L7)
20/21 | FTP
22 | SSH
23 | Telnet
25 | SMTP
53 | DNS
67/68 | DHCP
80 | HTTP
123 | NTP
161 | SNMP
443 | HTTPS